Аналитический отчет по прохождению

половодья и паводков 2011 года

1.Введение.

В зоне деятельности Нижне-Обского БВУ расположены бассейны рек Обь, Иртыш (Тобол, Тура, Исеть, Пышма, Ишим), Северная Сосьва, Таз, Пур, Надым, Полуй, Щучья. Речная сеть принадлежит бассейну Карского моря.

Гидрологическая сеть Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ЯНАО) представлена реками Обь, Таз, Пур, Пякупур, Яйваседапур, Надым, Полуй, Щучья.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу (далее - ХМАО) - бассейн р. Обь, Иртыш.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Тюменской области - бассейн р.Иртыш: Тобол, Тура, Исеть, Тавда, Пышма, Ишим.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Свердловской области принадлежит бассейнам рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва.

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Челябинской области - бассейны рек Тобол, Кама, Урал.

Почти вся территория Курганской области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь часть восточных районов области относится к бассейну р. Ишим, являясь  бессточной зоной, и незначительная территория – к бассейну реки Иртыш (р. Вагай).

Зона деятельности отдела водных ресурсов по Омской области - бассейн рек Иртыш, Ишим, Тара, Омь, Уй.

Основным источником питания рек являются талые снеговые воды. Участие дождевых и подземных вод в питании рек различно по территориям. Доля грунтового питания рек особенно низка в тундре и лесотундре, где распространена сплошная вечная мерзлота, а также на горных реках.

Следовательно, по преобладающему источнику питания, определяющему их половодье, реки относятся к типу преимущественно снегового питания (когда его доля составляет более 50 % объема годового стока), либо к рекам смешанного питания, с преобладанием снегового, доля которого, однако, не превышает 50 % объема годового стока.

Во внутригодовом режиме стока рек четко выделяется три периода: весенне-летнее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и продолжительная низкая зимняя межень.

Основной фазой водного режима всех рек территории, несмотря на различия в условиях питания и формирования стока, является весенне-летнее половодье.

Во время половодья не только проходит основной объем  годового стока рек, но и, как правило, наблюдаются максимальные расходы и уровни воды.

Большая протяженность территории с севера на юг и связанные с этим известные природно-климатические различия обусловили разнообразие форм половодья, различия сроков его прохождения и продолжительности. Негативное воздействие вод происходит в основном в период весеннего половодья.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа негативному воздействию вод подвержено 109,88 тыс. чел., проживающих в 77 населенных пунктах.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа негативному воздействию вод подвержено 27,4 тыс. чел., проживающих в 97 населенных пунктах.

На территории Тюменской области негативному воздействию вод подвержено 188,87 тыс. чел., проживающих в 681 населенных пунктах.

На территории Свердловской области негативному воздействию вод подвержено 60 тыс. чел., проживающих в 72 населенных пунктах.

На территории Курганской области негативному воздействию вод подвержено 104,3 тыс. чел., проживающих в 254 населенных пунктах.

На территории Челябинской области негативному воздействию вод подвержено 120,64 тыс. чел., проживающих в 19 населенных пунктах.

На территории Омской области негативному воздействию вод подвержено 52,58 тыс. чел., проживающих в 17 населенных пунктах.

2. Прогноз половодья – 2011 года по бассейнам основных рек Российской Федерации

По прогнозу высших уровней воды в период прохождения весеннего половодья 2011 года, весеннее половодье ожидалось на уровне среднемноголетних.

Высшие прогнозируемые уровни воды весеннего половодья  на реках юга Тюменской области, кроме реки Ишим, ожидались на уровне средних многолетних.

Выход воды на пойму ожидался по р.р. Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть, Тавда.  По р.Иртыш  на низких участках ожидался  выход воды на правобережную пойму с незначительным затоплением с/х угодий на участке от с.Уват до с.Демьянское.

На всем протяжении р. Ишим, от границы с Республикой Казахстан до устья, выход воды на пойму не ожидался.

Слои стока весеннего половодья 2011 года на большей территории Свердловской области ожидались около и выше средних многолетних величин, местами на юго-западе ниже нормы.

Максимальные уровни воды на крупных реках области – Тура, Ница (г. Ирбит), Пышма прогнозировались на 0,5-1,0 м выше средних многолетних, на реках западного склона и севера области на 0,3-0,7 м ниже среднемноголетних значений.

Высшие уровни воды весеннего половодья на реках Чусовая, Уфа (Михайловск) прогнозировались равными, либо с незначительным (до 40 см) превышением  среднемноголетних значений. Обеспеченность ожидаемых высших уровней воды составляла порядка 45-50 %.

На реках Лозьва (д. Першино), Ивдель (г. Ивдель), Вагран (г. Североуральск), Сосьва (Денежкино), Сылва (пгт. Шамары) максимальные уровни воды весеннего половодья прогнозировались ниже среднемноголетних значений на 20-35 см. Обеспеченность ожидаемых высших уровней воды составляла порядка 65 %.

Предварительный анализ гидрометеорологических условий (осенне-зимний период 2010г.), определяющих величину весеннего половодья, дает основание предполагать, что на реках ЯНАО в 2011 г. высшие уровни ожидались близкими к норме и выше нормы. При возникновении ледовых заторов  на реках Надым, Пур,  Сыня в условиях возникновения заторов льда, характерных для этих водотоков, возможно превышение прогнозируемых величин на 0,5 – 0,7 м.

3. Анализ результатов проверки готовности ГТС к пропуску паводковых вод (техническое состояние ГТС в ведении Росводресурсов)

По Шершневскому, Аргазинскому, Долгобродскому, Кыштымскому гидроузлам, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов, были выполнены мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений, гидромеханического, энергетического и грузоподъемного оборудования к работе во время пропуска половодья через водопропускные сооружения. В соответствии с задачами, целями и видами деятельности, определенными Уставом Учреждения, в отчетном периоде проведена следующая работа:

Соблюдены  согласованные и утвержденные режимы работы водохранилищ в период пропуска половодья. Обеспечено бесперебойное и гарантированное снабжение водными ресурсами потребителей Челябинского промрайона с населением до 1,5 млн. человек.

Завершено выполнение работ в соответствии с «Планом мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья через гидротехнические сооружения ФГУ ЭВ Челябинской области в 2011 г.», утвержденным директором 17.02.2011 г.

На Шершневском, Аргазинском, Кыштымском, Долгобродском, Магнитогорском и Верхнеуральском гидроузлах:

•подготовлены и опробованы в работе резервные дизельные электростанции;

•создан аварийный запас ГСМ для работы в период возможного аварийного отключения электроснабжения;

•для ликвидации аварийных ситуаций создан аварийный запас материальных ресурсов, подготовлена техника;

•проведена учеба по действию персонала гидроузлов согласно «Плану ликвидации возможных аварий», разработанного для каждого гидротехнического участка

•имеются аварийно-ремонтные бригады общей численностью 96 человек, обеспеченные соответствующими механизмами, инструментом и спецодеждой.

Для обеспечения безаварийного пропуска половодья 2011 г. разработаны и согласованы в установленном порядке диспетчерские графики пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения, находящиеся на балансе Учреждения. Информация по предполагаемым сбросам во время попуска половодья доведена до исполнительных органов государственной  власти, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций Челябинской области.

Режим работы специалистов в период пропуск половодья осуществлялся в соответствии с приказом по Учреждению № 29 от 17.03.2011.г.

Согласно данному приказу:

•определено время передачи информации по уровням воды в водохранилищах и состоянию ГТС;

•отработана схема передачи информации;

•организованы дежурства специалистов и водителей Учреждения на период пропуска половодья согласно графику дежурств и инструкции ответственному дежурному ФГУ ЭВ Челябинской области (приложение 1-3 к приказу № 29);

•проведены обследования гидроузлов специалистами Учреждения до и после прохождения половодья, состояние гидротехнических сооружений отмечено в актах обследования.

По полученным прогнозам от Челябинского Гидрометцентра половодье 2011 года ожидалось в объемах ниже среднемноголетних значений.

Характерной особенностью половодья текущего года, как и двух предыдущих, является его маловодность. Объем весеннего половодья оказался значительно ниже среднемноголетней величины и прогнозируемых объемов. В результате этого весь объем половодья был принят водохранилищами, а расходы из водохранилищ соответствовали попускам в размере потребления.

Обстановка на всех гидроузлах наблюдалась штатная, повреждений конструкций и чрезвычайных ситуаций не отмечено. Все участки в период половодья работали слажено, осложнений по режиму работы и передаче информации не наблюдалось.

- Отчет по проведению предпаводкового обследования.

Согласно плану отделы водных ресурсов совместно с представителями Росприроднадзора, Ростехнадзора, муниципальных органов, региональных органов управления МЧС России участвовали в проверках гидротехнических сооружений (далее - ГТС) для определения их технического состояния и готовности к пропуску весеннего половодья, в обследовании  паводкоопасных территорий.

По зоне деятельности БВУ в предпаводковый период проверено 119 ГТС.

В период  подготовки к прохождению половодья сотрудниками отдела водных ресурсов по Тюменской области совместно с Главным Управлением МЧС России по Тюменской области были обследованы 24 ГТС.

Отдел водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и Управлением по технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре принимал участие в проверке водозащитных дамб и готовности органов управления, сил и средств муниципальных звеньев РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2011 года. Всего за данный период было проверено 9 населенных пунктов, которые могли быть подвержены затоплению в период весеннего половодья. В ходе проверок было установлено, что во всех населенных пунктах разработаны документы по безаварийному пропуску паводковых вод.

Отделом водных ресурсов по Свердловской области в предполоводный период всего было проведено совместных обследований 7 ГТС прудов и водохранилищ, 3 ГТС находятся в аварийном состоянии, 2 ГТС в удовлетворительном,  1 ГТС заилено, и в 1 ГТС фильтрация в теле плотины со стороны левой стенки водосборного сооружения.

Отделом водных ресурсов по Челябинской области выполнена проверка готовности к пропуску половодья 56 ГТС.

Отделом водных ресурсов по Курганской области выполнено обследование 14 комплексов ГТС и 3 защитных противопаводковых дамб. В проведении обследования  участвовали специалисты Уральского управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов НОБВУ по Курганской области, Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, муниципальных органов, эксплуатирующих организаций. По результатам обследования подготовлены акты.

Проверенные защитные дамбы находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают защиту населенных пунктов в период половодья 2011 года. Защитная дамба в райцентре с. Белозерское требует ремонта.

По обследованным напорным ГТС при выявленных дефектах и учитывая длительный срок эксплуатации большинство ГТС требует капитального ремонта. Из проверенных комплексов только для ГТС на р. Хмелевка г. Куртамыш разработан проект капитального ремонта, который проводится с 2010 г., срок окончания 2011 г.

Отделом водных ресурсов по Омской области проведены совместные с Главным Управлением МЧС России по Омской области предпаводковые обследования 6 ГТС.

По итогам обследований составлены акты. Все проверенные ГТС находятся в исправном состоянии, подготовлены к пропуску весеннего половодья.

По зоне деятельности БВУ в период прохождения половодья и паводков проведено обследование 130 участков водоохранных зон рек и озер. Специалисты отделов водных ресурсов по субъектам принимали участие в обследовании водоохранных зон водных объектов.

На территории Тюменской области проведены обследования 25 участков, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления:

- р.Исеть в Ялуторовском районе (1 участок), состояние удовлетворительное;

- р.Исеть в Исетском районе  (1 участок) состояние удовлетворительное;

- р.Тобола в Ялуторовском районе (4 участка), состояние удовлетворительное;

- р. Иртыша в г. Тобольске (6 участков), 5 участков в удовлетворительном состоянии, 1 участок водоохраной зоны захламлен отходами производства, выписано требование по ликвидации отходов;

- р. Тура в черте г. Тюмень в Калининском АО (5 участков) и Центральном АО (8участков), состояние удовлетворительное.

Отдел водных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с ГУ МЧС России по ХМАО-Югре и Управлением по технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре была обследована площадка для складирования снега, которая расположена в районе нефтебазы в пойме реки Иртыш. На территории разбросан мусор, который привозят вместе со снегом. Также была обследована территория «Рыбокомбината Ханты-Мансийский», где также по территории  рыбокомбината и на берегу реки разбросан мусор. Росприроднадзор принял меры для того, чтобы виновники загрязнения устранили нарушения.

Отделом водных ресурсов по Ямало-Ненецкому автономному округу инициированы совместные с Управлением Росприроднадзора по ЯНАО и Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО обследование водоохранных зон  и зон  возможного затопления с целью выявления возможных источников загрязнения водных объектов. Проведены предпаводковые обследования водоохранной зоны р. Полуй и 2 участков водоохранной зоны р. Шайтанка, водоохраной зоны р. Ханмей в границах МО г. Лабытнанги, водоохраной зоны р. Собь.  В ходе обследования водоохранных зон выявлен ряд нарушений, устройство несанкционированных свалок бытового и строительного мусор, на левом берегу р. Собь обнаружены различные строения и хозяйственные постройки, которые размещены хаотично в две линии, параллельно р. Собь. Все постройки не являются объектами капитального строительства, а носят временный характер. Централизованная система канализации на участке застройки отсутствует. Разрешительные документы для размещения построек на данной территории отсутствуют. По результатам проверки материалы направлены в Прокуратуру ЯНАО для принятия мер прокурорского реагирования.

Отделом водных ресурсов по Курганской области выполнено обследование 98 участков водоохранных зон 75 водных объектов на землях поселений, 25 из которых очищены от мусора. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, вынесено 11 постановлений, наложено штрафов на сумму 62700 рублей, вывезено около 825 м3 отходов.

5.Анализ фактического прохождения половодья 2011 года, в том числе в бассейнах рек зоны деятельности Нижне-Обского БВУ

В период прохождения весеннего половодья и паводков специалистами БВУ осуществлялся сбор и анализ материалов, поступающих с территорий Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской, и Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Обобщенные данные ежедневно направлялись в Федеральное агентство водных ресурсов.

В период весеннего половодья 2011 года максимальные уровни воды на реках зоны деятельности Нижне-Обского БВУ соответствовали или были близкими к прогнозируемым:

- на территории Тюменской области - максимальные уровни воды  соответствовали 80-90% обеспеченности;

- на территории Омской области - максимальные уровни воды на реках были выше нормы;

- на территории Челябинской области - максимальные уровни воды в бассейне р. Тобол соответствовали 70% обеспеченности, в бассейне р. Кама соответствовали 65% обеспеченности; в бассейне р. Урала соответствовали 60% обеспеченности;

- на территории Свердловской области - в пределах нормы и ниже нормы и соответствовали 65 % обеспеченности;

- на территории Курганской области – на р.Тобол ниже нормы, на р. Уй соответствовали 80-95 % обеспеченности, лишь на участке р. Миасс –р.п. Каргаполье – 66,5%;

- на территории ХМАО и ЯНАО – в пределах нормы и ниже нормы.

Весеннее половодье на основных реках зоны деятельности БВУ проходило следующим образом:

р. Иртыш:

- в/п с. Демьянское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 15.05-16.05 уровень воды составил 700см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Уват (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 13.05-16.05 и уровень воды составил 867 см, вода на пойме;

- в/п г. Тобольск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 13.05-15.05 и уровень воды составил 464 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Омск (Омская область) - пик половодья наблюдался 20.05, уровень воды составил 180 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п пг. Черлак – пик половодья наблюдался 18-19.05 и уровень воды составил 498 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Тобол (приток р. Иртыш):

- в/п с. Иевлево (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 09.05, уровень воды составил 390 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Ялуторовск (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 20.04, уровень воды составил 434 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Курган (Курганская область) пик половодья наблюдался 25-27.04, уровень воды составил 198 см , выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п  п. Звериноголовское (Курганская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) пик половодья наблюдался 18.04, уровень воды составил 302 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

р. Тавда (приток р. Тобол):

- в/п с. Нижняя Тавда (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 09.05, максимальный уровень воды составил575 см, выход воды на пойму не наблюдался;

р. Тура (приток р. Тобол):

- в/п с. Покровское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 06.05, уровень воды составил 553 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Тюмень (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 02.05, уровень воды составил 520 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Туринск (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 28.04, уровень воды составил 422 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Санкино (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 25.04, уровень воды составил 350 см, выход воды на пойму не наблюдался;.

р. Пышма (приток р. Тура):

- в/п с. Богандинское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 05-06.05, максимальный уровень воды составил 433 см, выход воды на пойму не наблюдался;

р. Ница (приток р. Тура):

- в/п с. Ирбит (Свердловская область) - пик половодья наблюдался 24.04, максимальный уровень воды составил 557 см, выход воды на пойму не наблюдался;.

р. Исеть (приток р. Тобол):

- в/п с. Исетское (Тюменская область) - пик половодья наблюдался 25.04-27.04 и уровень воды составил 342 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п с. Мехонское (Курганская область) - пик половодья наблюдался 20.04 и уровень воды составил 398 см выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Шадринск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 17.04 и уровень воды составил 138 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Далматово (Курганская область) - пик половодья наблюдался 14.04 и уровень воды составил 74 см, выхода воды на пойму не наблюдалось;

- в/п г. Катайск (Курганская область) - пик половодья наблюдался 14.04 и уровень воды составил 249 см, выхода воды на пойму не наблюдалось.

р. Уй (приток р. Тобол):

- в/п г. Степное (Челябинская область) - пик половодья наблюдался 14.04 и уровень воды составил 212 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Ишим (приток р. Иртыш):

- в/п с. Викулово (Тюменская область) - максимальный уровень воды наблюдался 17.04 и составил 98 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Абатское (Тюменская область) – пик половодья наблюдался 18-20.04, уровень воды составил 180 см, с 3.05 наблюдался повторный подъем уровня воды в результате перелива воды через водосливные сооружения Сергеевского водохранилища Республики Казахстан, пик половодья наблюдался 22.05, уровень составил 142 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п г. Ишим (Тюменская область) – пик половодья наблюдался 18-20.04, уровень воды составил -38 см, со 2 мая наблюдался повторный подъем уровня воды в результате перелива воды через водосливные сооружения Сергеевского водохранилища Республики Казахстан, пик половодья наблюдался 22 мая, когда уровень составил 142 см, выход воды на пойму не наблюдался;

- в/п с. Ильинское (Тюменская область, трансграничный створ с Республикой Казахстан) – пик половодья наблюдался 22.04, уровень воды составил 172 см, с 28.04 наблюдался повторный подъем уровня в результате перелива воды через водосливные сооружения Сергеевского водохранилища Республики Казахстан, пик наблюдался 18.05, когда уровень составил 426 см, выход воды на пойму не наблюдался.

р. Карасуль

- в/п Стрехнино – пик половодья наблюдался 15 апреля, уровень воды составил 483 см, вода на пойме 13-17 апреля.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа по состоянию на 20 июня на всех реках округа сформировался пик весеннего половодья и начался спад уровня воды, прерываемый дождевыми осадками на малых реках и повышением уровня воды, вызванным влиянием подпора от водоприемников, на реках Назым, Конда, Северная Сосьва. Подъем уровня от дождевых осадков отмечается на реках Казым и Амня. Интенсивность спада уровня воды на Оби, Иртыше, Вах составляет 1-15 см в сутки.

Высшие уровни весеннего половодья наблюдались с первой декады мая по первую декаду июня в интервале прогнозируемых значений и ниже среднемноголетних характеристик на 0,2-1,6 м.

В результате выноса активного тепла на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа и достижения максимальных температур воздуха до +10, +14 градусов, на реках округа 26.04.2011 г. начались процессы разрушения ледяного покрова, появились первые ледовые явления: закраины, вода на льду, промоины, подвижка льда. На всех реках начался интенсивный подъем уровня воды. В результате вскрытие рек ото льда на территории округа произошло на 2-3 недели раньше средних многолетних дат. Максимальные уровни весеннего половодья 2011 г. наблюдались со второй декады мая по первую декаду июня. На реках округа возникновение ледовых заторов и превышение НЯ и ОЯ не зафиксировано.

В соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов от 30.03.2005 г. № 42 «Об установлении режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем» осуществлялся оперативный ежедневный контроль соблюдения режимов наполнения и сработки водохранилищ. По каждому водохранилищу в журнал записывались ежедневные сведения об уровнях воды в верхнем бьефе, величинах сбросных расходов, количестве забираемой воды, изменениях объема водохранилищ.

При прохождении весеннего половодья совместно с Тобол-Торгайской, Ишимской, Иртышской бассейновыми водными инспекциями (Республика Казахстан) осуществлялась корректировка графика режима работы водохранилищ, расположенных на территории Республика Казахстан и оказывающих влияние на водохранилища и на водохозяйственную обстановку по зоне деятельности Нижне-Обского БВУ.

К началу половодья 2011 года водохранилища Челябинской области были сработаны с учетом прогнозных данных. По водохранилищам, имевшим рабочую сработку к началу половодья выше прогнозных объемов притока, предполоводной сработки не проводилось.

Приток за период половодья 2011 года к основным водохранилищам области составил:

в бассейне р. Тобол:

- Иремельское водохранилище на р. В. Иремель – 3,7 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 2,86 м³/с (19.04.2011). Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Аргазинское водохранилище на р. Миасс – 51,11 млн. м³ с максимальным притоком 37,2 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Шершневское водохранилище на р. Миасс – 31,16 млн. м³ с максимальным притоком 30,1 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Кыштымское на р. Кыштым – 0,85 млн. м³ с максимальным притоком              1,77 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем;

- Брединское водохранилище на р. Синташта – 14,0 млн. м³. Приток полностью аккумулировался водохранилищем, холостых сбросов не осуществлялось;

- Южноуральское на р. Увелька – 34,5 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 36,4 м³/с. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся с 28 марта по 11 апреля расходом 11,0 м³/с;

- Троицкое водохранилище на р. Уй – 73,1 млн. м³. Максимальный сбросной расход через гидроузел осуществлялся 18 апреля и составил 50 м³/с.

в бассейне р. Кама:

- Долгобродское водохранилище на р. Уфа – 32,09 млн. м³ с максимальным притоком 34,4 м³/с. Максимальный сбросной расход составил   15,0 м³/с 21.04.-22.04.2011 г.

- Нязепетровское водохранилище на р. Уфа – 95,6 млн. м³ с максимальным притоком 82,7 м³/с (21.04.2010 г.).Приток аккумулировался водохранилищем до его заполнения. Сброс воды с водохранилища начался с 1 мая. Максимальный сбросной расход составил    61,6 м³/с 3.06-4.06.2011 г.

в бассейне р. Урал:

- Верхнеуральское водохранилище на р. Урал – 85,55 млн. м³ с максимальным среднесуточным притоком 57,8 м³/с. Приток полностью аккумулировался водохранилищем.

По состоянию на 25 мая наполненность основных водохранилищ составила: Аргазинского – 50 %, Кыштымского – 71 %, Верхнеуральского – 89 %, Брединского – 55 %, Иремельского – 28 %, Шершневского – 89%, Нязепетровского -100 %, Долгобродского – 84%.

На территории Свердловской области значительная часть рек зарегулирована, и большинство водохранилищ расположено в каскаде: Верхне-Макаровское и Волчихинское - на р. Чусовая; Ново-Мариинское и Ревдинское - на р. Ревда; Сылвинское и Ниже-Сылвинское - на р. Сылва; Верхне-Сергинское, Нижне-Сергинское и Михайловское - на р. Серга.

Из-за низкой водности весеннего половодья в верховьях реки Чусовой (объём притока за весну примерно на 30-40% ниже нормы) к концу половодья 2011 года Волчихинское и Верхне-Макаровское водохранилища заполнены только на 70% от полного суммарного объёма, Ново-Мариинское водохранилище только на 60%. Не наполнились за весну и водохранилища Тагильского промузла. Дожди мая и особенно первой половины июня месяца значительно улучшили ситуацию с наполнением водохранилищ Екатеринбургского промузла. На 20 июня Ново-Мариинское водохранилище наполнено на 90%, Волчихинское на 79%, Верхне-Макаровское на 78%, Ревдинское, Верх-Исетское, Нязепетровское водохранилища наполнены на 100%.

Также к середине июня наполнились водохранилиша Тагильского промузла, за исключением Нижне-Тагильского водохранилища, которое заполнено в настоящее время на 83%.

Для обеспечения бесперебойного промышленного и централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения города Екатеринбурга в 2011 году была создана межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохозяйственной системы Екатеринбургского промузла. В текущем году было проведено 4 заседания комиссии.

На территории Курганской области на начало половодья (к 30 марта 2011 года) объем воды в двух водохранилищах составил 760,8 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 435,2 млн.м3, в Каратомарском – 325,6 млн.м3. Суммарная свободная емкость при этом составила 641,8млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 381,4 млн.м3, в Каратомарском – 260,4 млн.м3.

На конец половодья (27.04.2011г) суммарный объем воды в водохранилищах составил              1119,9 млн.м3, в том числе в Верхне-Тобольском водохранилище 648,5 млн.м3, в Каратомарском водохранилище – 471,4 млн.м3. Суммарная свободная емкость при этом составила 282,7 млн.м3, в том числе по Верхне-Тобольскому водохранилищу                    168,1 млн.м3, по Каратомарскому водохранилищу – 114,6 млн.м3.

Сброс воды из водохранилищ в период половодья наблюдался:

- Верхне-Тобольское водохранилище –1,1 м3/с;

- Каратомарское водохранилище – от 1,5 м3/с до 5 м3/с (в конце половодья).

На территории Омской области прохождение и развитие паводковой обстановки зависит от складывающихся гидрометеорологических условий на территории области и Республики Казахстан, а также режима природоохранных попусков воды каскада Верхне-Иртышских водохранилищ в Республике Казахстан.

С учетом прогнозируемой водности РГП «Казгидромет» боковой приточности к Щульбинскому водохранилищу, наполнения Бухтарминского водохранилища на 01.04.2011 г – 33-952 км3, режим попусков Иртышского каскада водохранилищ на апрель 2011 г. – март 2012 года составил в объемах 75% обеспеченности.

На территории Тюменской области прохождение весеннего половодья на р. Ишим зависит от режима сработки Сергеевского и Петропавловского водохранилищ, расположенных на территории Республики Казахстан.

Информация по наполнению и сработке водохранилищ на р.Ишим — Республика Казахстан представлялась Республиканским гос. предприятием «Северводхоз» (Республика Казахстан) дважды в неделю за каждый предыдущий день с 1 марта.

Пик половодья по Сергеевскому водохранилищу наблюдался с 7 по 11 мая при уровне воды 138,38 м БС, т.е наблюдался перелив воды через водосливные сооружения, объем водохранилища 738,8 млн. м3, сброс воды в нижний бьеф 128,1 м3/с.

Пик половодья по Петропавловскому водохранилищу наблюдался 17 апреля  при уровне воды 92,7 м БС, т.е. наблюдался перелив воды через водосливные сооружения, объем водохранилища составил 24,5 млн.м3, сброс воды в нижний  бьеф 18 м3/с.

В период весеннего половодья на территориях Челябинской области, Курганской области, Тюменской области, Омской области, ХМАО и ЯНАО затопления и подтопления населенных пунктов не наблюдалось.

В Свердловской области водами весеннего половодья было затоплено 7 низководных деревянных мостов: в бассейне реки Туры 5 моста и 2 моста на р. Нице и 50 м автодороги рекой Каква. Затопление этих мостов происходит практически ежегодно. При этом нарушается только сообщение между населенными пунктами – деревнями и селами. Сами населенные пункты не подвержены подтоплению, жизнедеятельность населения не нарушена.

Ущерб, причиненный весенним половодьем, в 2011 году составил 1,033 млн. рублей.

6.Основные мероприятия, проводимые БВУ и субъектами Российской Федерации, направленные на предотвращение негативного воздействия вод

Во исполнение приказа Федерального агентства водных ресурсов от 30.12.2010 г. № 374 «Об организации работы по подготовке и пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2011 году» по Нижне-Обскому БВУ был издан приказ от 24.01.2011 г. № 11 «Об организации работы по подготовке и пропуску половодья и летне-осенних паводков в 2011 году».

Согласно приказу для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском весеннего половодья и паводковых вод по зоне деятельности БВУ, создана оперативная группа из сотрудников БВУ и ФГУ «Тюменьрегионводхоз»; утвержден план организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья; организовано круглосуточное дежурство специалистов на период прохождения весеннего половодья.

В период подготовки и прохождения весеннего половодья БВУ и субъекты Российской Федерации в тесном контакте работали с региональными органами управления МЧС России (сведения о затоплении населенных пунктов, ремонтно-восстановительных работах на дамбах и т.д.); с региональными центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (прогноз высших уровней воды, ледохода; ежедневные уровни воды по всей зоне деятельности БВУ).

Отделы водных ресурсов в период прохождения половодья работали согласно планам организационных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории субъекта, утвержденным БВУ.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ослабления их последствий в период весеннего половодья в субъектах Российской Федерации приняты:

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 марта 2011 г. № 75-рп «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда (борьба с заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период в 2011 году».

- Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.04.2011г. № 155-П «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 году».

- Распоряжение Правительства Тюменской области «О мероприятиях по защите населения и территорий Тюменской области при наводнении и ливневых паводках в весенне-летний период 2011 г.» от 09.03.2011 г. № 250-рп.

- Распоряжение Правительства Курганской области от 15.03.2011 г. № 57-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2011 году».

- Постановление Губернатора Челябинской области от 11.02.2011 г. № 53 «О мерах по обеспечению прохождения паводковых вод на территории Челябинской области в 2011 году».

- Заседание КЧС правительства Омской области  по вопросу «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Омской области в 2011 году». Протокол от 1 марта 2011 г. № 1.

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1785-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2011 году».

В период подготовки и прохождения весеннего половодья во всех субъектах Российской Федерации зоны деятельности БВУ проходили заседания областных и окружных комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в состав которых входят представители отделов водных ресурсов по Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Омской областям, ХМАО, ЯНАО и аппарата БВУ.

Во время прохождения половодья информация о водохозяйственной обстановке освещалась отделами водных ресурсов Нижне-Обского БВУ в средствах массовой информации: радио, телевидение, печатные издания.

В субъектах Российской Федерации ежегодно проводятся противопаводковые мероприятия по защите населенных пунктов от наводнений и предупреждению чрезвычайных ситуаций, как текущего, так и капитального характера.

За счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта  ведутся работы на 2 ГТС в Омской области, 3 в Курганской области, 3 в Челябинской области и 1 в Тюменской области (всего 9 ГТС).

Плановый размер выделенных субсидий из федерального бюджета в  2011г. на софинансирование капитального ремонта составляет  154,56 млн.руб., освоено – 84, 6 млн.руб. (55%).

Плановый объем софинансирования субъектами – 18,5 млн. руб.. Фактический объем софинансирования субъектами на 01.10.2011г. составил 12,7 млн.руб. (86.5%).

За счет субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитального строительства ведутся работы по реконструкции водосбросных сооружений плотины на р.Нейва в г.Алапаевске  Свердловской обл. и строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на р.Иртыш. Плановый размер выделенных субсидий из федерального бюджета в  2011г. на софинансирование капитального строительства составляет  415,4 млн..руб., освоено – 164,1 млн.руб. (39%).

Плановый объем  субвенций из федерального бюджета на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий на 2011 год составил 98,646 млн. руб, освоено на 01.10.2011 г. – 58,169 млн. руб.

Всего на предупредительные мероприятия во время прохождения половодья и паводков в 2011 году на территории деятельности Нижне-Обского БВУ из областного и местного бюджета было запланировано 1448,363 млн. руб, освоено 452,32 млн. руб.

Таблица 1

| № п/п | Субъект РФ | Объем финансирования, млн. руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1 | Свердловская область | 179,27 | 97,211 |
| 2 | Тюменская область | 14,397 | 14,397 |
| 3 | Челябинская область | 5,646 | 5,646 |
| 4 | Омская область | 1,383 | 0,6386 |
| 5 | Курганская область | 20,0 | 0,43 |
| 6 | ХМАО | 843,826 | 334,0 |
| 7 | ЯНАО | 383,841 | - |
|  | Итого: | 1448,363 | 452,32 |

В связи с низкими уровнями весеннего половодья и отсутствием чрезвычайных ситуаций не все зарезервированные средства были израсходованы.

- Рекомендации по улучшению организации работ по пропуску половодий и паводков и предложения по осуществлению мероприятий от негативного воздействия вод

Для улучшения организации работ по пропуску половодий и паводков и осуществления мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия вод необходимо:

1.	Обеспечить страховую защиту инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску затопления и подтопления на паводкоопасных территориях.

- Улучшить информационный обмен с оперативными службами региональных органов управления МЧС России, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным агентством по энергетике, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральным агентством морского и речного транспорта, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Ростехнадзорома, Росприроднадзором, Роспотребнадзором с целью получения по их каналам сведений об аварийных и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

3.	Улучшить  взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности отделов водных ресурсов и подведомственных Росводресурсам организаций в период прохождения половодья и паводков.

4.	Организовать дополнительные пункты наблюдений на реках в период прохождения весеннего половодья в многоводные годы.

5.	Решить вопрос о создании программы межгосударственной информационной системы обмена данными о состоянии и использовании водных объектов.

Приложение № 5

к  приказу Федерального агентства водных ресурсов

от  30 декабря 2010 г  № 374

Отчет Нижне-Обского БВУ о характере и размерах нанесенного ущерба в 2011 году

| № п/п | Водный объект | Максимальное превышение над НЯ* (+/-), см | Информация об ущербе на отчетный момент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Человеческие жертвы | Разрушенные, поврежденные объекты | Площадь затопления, км2 | Оценка материального ущерба, тыс. руб. |
|  |  |  | всего | пострадавшие | раненые | погибшие | ГТС (кол-во, тип) | дороги, км | линии электропередач, связи (км/тип) | поселения (кол-во/тип) | жилые дома объекты экономики (кол-во) | всего | в т.ч. с/х угодий |  |
| 1 | Р. Тура | 150 см | нет | нет | нет | нет | нет | 5 мостов | нет | нет | нет | нет | нет | Работа паромов |
| 2 | Р. Ница | 61 см | нет | нет | нет | нет | нет | 2 моста | нет | нет | нет | нет | нет | Работа паромов |
| 3 | Р. Каква |  | нет | нет | нет | нет | нет | 50 м | нет | нет | нет | нет | нет |  |
|  | Всего: |  | нет | нет | нет | нет | нет | 7 мостов, 50 м | нет | нет | нет | нет | нет | 1,033 млн. руб. |

*НЯ – уровень неблагоприятного явления